恒温式快速高精度 水玻璃模数与密度测试仪DA-300WG-T  &  DE-120WG-T

本产品依据硅酸钠GB/T4029-2008与硅酸钾GB/T9394-1998标准，及化工行业HG/T4131-2010标准，由Daho Meter『达宏美拓』研究生产，恒温系统与密度测量系统溶于一体，可将液体直接恒温至20℃状态下；或者其它指定温度下，实现液体密度与模数的快速精准测量；本仪器恒温范围10°C~50°C，精度达0.1°C；整机具有操作方便、精准度高、耐用性好等特点；适合于品质管理、配方研制、成本控制等方面的应用。

主要针对：

应用于：耐火材料、造纸、精细陶瓷、轻工业、纺织工业、铸造业、土木工程、化工系统、机械行业、建筑行业、农业、清洗工业…等领域。

特点与优点：

| 可测量硅酸钠、硅酸钾 直接显示密度、模数、波美度 液-1，液-2，液-3，液-4皆可测量 没有烦琐的操作，易于安装与清洗 采用德国进口密度测量感应器，日本进口恒温系统 | 比滴定法更快，更准；任何人都可以轻易操作 操作方便性、精准度、维护成本优于其它原理产品 具有空气浮力密度补偿设定 可适应车间，实验室等所场 提供三年品质保障服务 |
| --- | --- |

操作方法：

- 在显示0.000状态下，将盛有样品的测量杯放于恒温槽。

- 待恒温至指定温度后，将浸没在样品中的标准砝码用挂钩悬挂于测量架中央，按ENTER键，显示即为当前温度下模数，标示符号指向S2

技术指标：

| 品牌 | DahoMeter 达宏美拓 |
| --- | --- |
| 型号 | DA-300WG-T | DE-120WG-T |
| 模数精度 | 0.1M | 0.01M |
| 波美度 | 0.1Be | 0.01Be |
| 密度精度 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
| 密度范围 | 0.001~99.999 g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| 温度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
| 温度范围 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
| 结果显示 | 密度值、模数、波美度 |
| 校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 |
| 测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 |
| 输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 |
| 标准附件 | ①主机、②100G砝码、③电源线一根、④含不锈钢挂钩2个、⑤不锈钢砝码1个、⑥标准玻璃砝码1个、⑦测量杯2个 |
| 选购附件 | ①DE-40打印机 ②DE-20B防腐蚀性液体测量组件 |

友情提示：

正品货源识别方法：
开机后可以显示：商标、型号、产品软件版本号、机身号，机身号与标贴上的机身号一致；产品显著位置，包装箱会直接印刷商标，型号标示清楚规范，售后服务电话标示显著；否则极有可能为伪劣假劣产品。